## Slide 1: Кинематика
Нурыев Рустам Какабаевич
Nuryev@oi.ifmo.ru

## Slide 2: Системы единиц измерения
СГС | СИ
длина — сантиметр (см); масса — грамм (г); время — секунда (с); скорость — см/с; ускорение — гал, см/с²; сила — дина, г·см/с²; энергия — эрг, г·см²/с²; мощность — эрг/с, г·см²/с³; давление — бария, дин/см², г/(см·с²); динамическая вязкость — пуаз, г/(см·с); кинематическая вязкость — стокс, см²/с; количество вещества — моль (моль). | длина — метр (м); масса — килограмм (кг); время — секунда (с); скорость — м/с; ускорение — м/с²; сила — ньютон (Н), кг·м/с²; энергия — джоуль (Дж), Н·м, кг·м²/с²; мощность — ватт (Вт), Дж·с, кг·м²/с³; давление — паскаль (Па), Н/м², кг/(м·с²); динамическая вязкость — Па·с; кинематическая вязкость — м²/с; количество вещества — моль (моль).

## Slide 3: Содержание
Кинематика точки. Способы задания движения. Уравнения движения. Траектория. Закон движения точки. Связь между тремя способами задания движения. Скорость точки.
Ускорение точки. Равнопеременное движение точки. Классификация движения точки. Пример решения задач на определение кинематических характеристик движения точки. Кинематика твердого тела. Виды движений. Поступательное движение.
Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение. Равнопеременное вращение. Скорость и ускорение точки тела при вращательном движении. Скорость и ускорение точки вращающегося тела как векторные произведения. Формула Эйлера. Преобразование вращений.
Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение плоского движения на поступательное и вращательное движения. Уравнения движения. Теорема о сложении скоростей. Следствия из теоремы. Мгновенный центр скоростей (МЦС).
Примеры использования МЦС для определения скоростей. Теорема о сложении ускорений. Мгновенный центр ускорений (МЦУ). Примеры использования теоремы о сложении ускорений и МЦУ для определения ускорений
Сферическое движение твердого тела. Теорема Эйлера. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорость и ускорение точки тела во сферическом движении. Общий случай движения. Скорость точки свободного тела. Независимость векторов угловой скорости и углового ускорения от выбора полюса. ускорение точки свободного тела.
Сложное движение точки. Теорема о сложении ускорений точки при сложном движении. Теорема о сложении ускорений при сложном движении точки. Ускорение Кориолиса. Причины возникновения ускорения Кориолиса. Сложное движение твердого тела. Сложение поступательных движений. Сложение вращательных движений. Сложение поступательного и вращательного движений. Общий случай составного движения тела. Кинематические инварианты.
1

## Slide 4
Кинематика точки
Кинематика
Кинематика твердого тела
Кинематика – раздел теоретической механики,
изучающий механическое движение без учета сил,
вызывающих это движение, состоит из двух отделов:
Кинематика точки – изучает движение материальной точки, является базой для изучения движения точек твердого тела.
Задание движения точки – необходимо иметь возможность определения положения точки в пространстве в любой момент времени (уравнения, геометрия механизма и известный закон движения ведущего звена).
Траектория движения точки – совокупность положений точки в пространстве при ее движении.
2

## Slide 5
3
Три способа задания движения точки:
Векторный способ: Координатный способ: Естественный способ:
Задается величина и направление радиуса-вектора.
Задаются координаты положения точки.
Задаются закон движения точки и траектория.
M
O
M
O
M
O
dy
Все три способа задания эквивалентны и связаны между собой:
1. Векторный и координатный – соотношением:
2. Координатный и естественный – соотношением:
3. Для получения уравнения траектории движения необходимо из уравнений движения координатного способа исключить время, т.к. траектория не зависит от времени:
Последние два уравнения представляют собой уравнения линейчатых поверхностей, линия пересечения которых и есть траектория движения точки.

## Slide 6
Задаются координаты положения точки.
M
O
Последние два уравнения представляют собой уравнения цилиндрической поверхности радиуса R c образующей, параллельной оси z, и плоской поверхности, параллельной координатной плоскости Oxy и смещенной по оси z на величину c. Линия пересечения этих поверхностей (окружность радиуса R) - траектория движения точки.
4

## Slide 7
5
Скорость точки – величина, характеризующая быстроту изменения положения точки в пространстве.
Три способа задания движения точки определяют способы определения скорости точки:
Векторный способ: Сравним два положения точки в моменты времени t и t1= t + t:
M
O
M1
вектор истинной скорости точки в момент времени t, направлен по касательной к траектории (при приближении M1 к M хорда занимает положение касательной).
Устремим t  0 и перейдем к пределу:
! Предел отношения приращения функции
к приращению приращения аргумента есть
производная функции (по определению):
вектор средней скорости в интервале времени t,
направлен по направлению вектора перемещения (хорде MM1).

## Slide 8
6
Связь радиуса-вектора с координатами определяется выражением:
M
O
Проекции
скорости
на оси
координат:
Координатный способ:
Используем векторную форму определения скорости:
Компоненты
(составляющие)
вектора
скорости:

## Slide 9
7
Представим радиус-вектор как сложную функцию:
M
O
Представим производную
радиус-вектора как предел:
M1
Вектор приращения радиуса-вектора направлен по хорде MM1 и в пределе занимает положение касательной.
При s  0 радиус кривизны 1  , угол между радиусами кривизны   0, числитель - основание равнобедренного треугольника, знаменатель – длина круговой дуги радиуса .
Таким образом, производная радиуса-вектора по дуговой координате есть единичный вектор, направленный по касательной к траектории.
Вектор скорости равен: Проекция скорости на касательную:
При вектор скорости направлен в сторону увеличения дуговой координаты, в противном случае – в обратную сторону.
Величина производной
радиуса-вектора по дуговой координате равна 1:
Естественный способ:
Используем векторную форму определения скорости:

## Slide 10
8
Ускорение точки – величина, характеризующая быстроту изменения скорости точки.
Три способа задания движения точки определяют способы определения ускорения точки:
Векторный способ: Сравним скорости точки в двух положениях точки в моменты времени t и t1= t + t:
M
O
M1
вектор среднего ускорения в интервале времени t, направлен в сторону вогнутости траектории.
Переходя к пределу получаем:
вектор истинного ускорения точки в момент времени t, лежит в соприкасающейся плоскости (предельное положение плоскости, проведенной через касательную в точке M и прямую, параллельную касательной в точке M1, при стремлении M1 к M) и направлен в сторону вогнутости траектории.

## Slide 11
9
Координатный способ: Используем полученное векторное выражение и связь радиуса-вектора с координатами
M
O
Проекции
ускорения
на оси
координат:
Компоненты
(составляющие)
вектора
ускорения:

## Slide 12
10
Естественный способ: Используем векторное выражение для ускорения и выражение для скорости при естественной способе задания:
M
O
M1
Представим единичный касательный вектор
как сложную функцию:
Производная единичного
касательного вектора:
При s  0 радиус кривизны 1  , угол
между радиусами кривизны   0, числитель -
основание равнобедренного треугольника,
образованного единичными векторами 1 и ,
знаменатель – длина круговой дуги радиуса .
Угол между приращением
единичного вектора 
и самим вектором 
при   0, стремится к 90о.
Величина производной единичного касательного вектора по дуговой координате:

## Slide 13
11
Таким образом, производная единичного касательного вектора по дуговой координате есть вектор, направленный перпендикулярно касательной к траектории.
M
O
M1
Введем единичный вектор n, нормальный (перпендикулярный) к касательной,
направленный к центру кривизны.
С использованием вектора n и ранее определенных величин
ускорение представляется как сумма векторов:
Компоненты
(составляющие)
вектора
ускорения:
Проекции
ускорения
на оси  и n:
Таким образом полное ускорение точки есть векторная сумма двух ускорений:
касательного, направленного по касательной к траектории в сторону увеличения дуговой координаты, если (в противном случае – в противоположную) и
нормального ускорения, направленного по нормали к касательной в сторону центра
кривизны (вогнутости траектории):
Модуль полного ускорения:

## Slide 14
12
Равнопеременное движение точки – движение точки по траектории, при котором касательное ускорение не изменяется по величине.
Запишем выражение для касательного ускорения через проекцию скорости:
Полученное выражение есть дифференциальное уравнение, которое легко решается разделением переменных и интегрированием левой и правой частей:
В свою очередь скорость точки также связывается с дуговой координатой дифференциальной зависимостью:
После подстановки
выражения для скорости
и интегрирования получаем :
скорость точки
при равнопеременном движении
дуговая координата
точки при равно-переменном движении

## Slide 15
13
Классификация движений точки
№ пп |  |  | Вид движения | 
 |  |  | Закон движения | Траектория
1 | = 0 [t, t1] | = 0 [t, t1] | равномерное (v = const) | прямолинейное ( = )
2 | = 0 [t, t1] |  0 [t, t1] | равномерное (v = const) | криволинейное (  )
2.1 | = 0 в момент времени t | = 0 [t, t1] | неравномерное (v  const), в момент времени t v = max | прямолинейное ( = )
2.2 |  |  0 [t, t1] |  | криволинейное (  )
3 |  0 [t, t1] | = 0 [t, t1] | неравномерное (v  const) | прямолинейное ( = )
 |  | = 0 в момент времени t | перемена направления движения (v = 0 при t=t) | любая траектория
3.1 |  |  |  | 
 |  |  | неравномерное (v  const) | перегиб траектории ( =  при t=t)
3.2 |  |  |  | 
4 |  0 [t, t1] |  0 [t, t1] | неравномерное (v  const) | криволинейное (  )
5 | = const [t, t1] | любое | равнопеременное | любая траектория

## Slide 16
14
Кинематика твердого тела – изучает движение твердого тела, кинематика точки используется для получения новых зависимостей и формул.
Существует пять видов движения твердого тела:
1. Поступательное (ползун, поршень насоса, спарник колес паровоза, движущегося по прямолинейному пути, кабина лифта, дверь купе, кабина колеса обозрения).
2. Вращательное (маховик, кривошип, коромысло, колесо обозрения, обычная дверь).
3. Плоскопараллельное или плоское (шатун, колесо локомотива при качении по прямолинейному рельсу, шлифовальный круг).
4. Сферическое (гироскоп, шаровая стойка).
5. Общий случай движения или свободный полет (пуля, камень, небесное тело)
Следующая лекция: кинематика твердого тела

## Slide 17: Спасибо за внимание!

## Slide 18
8
Ускорение точки – величина, характеризующая быстроту изменения скорости точки.
Три способа задания движения точки определяют способы определения ускорения точки:
Векторный способ: Сравним скорости точки в двух положениях точки в моменты времени t и t1= t + t:
M
O
M1
вектор среднего ускорения в интервале времени t, направлен в сторону вогнутости траектории.
Переходя к пределу получаем:
вектор истинного ускорения точки в момент времени t, лежит в соприкасающейся плоскости (предельное положение плоскости, проведенной через касательную в точке M и прямую, параллельную касательной в точке M1, при стремлении M1 к M) и направлен в сторону вогнутости траектории.

## Slide 19
9
Координатный способ: Используем полученное векторное выражение и связь радиуса-вектора с координатами
M
O
Проекции ускорения
на оси координат:
Компоненты (составляющие)
вектора ускорения:

## Slide 20
10
Естественный способ: Используем векторное выражение для ускорения и выражение для скорости при естественной способе задания:
M
O
M1
Величина производной
единичного касательного вектора
по дуговой координате:
Представим единичный
касательный вектор
как сложную функцию:
Производная единичного
касательного вектора:
Таким образом, производная единичного касательного вектора по дуговой координате есть вектор, направленный перпендикулярно касательной к траектории.
Угол между приращением единичного вектора  и самим вектором  при   0, стремится к 90о.
Введем единичный вектор n, нормальный (перпендикулярный) к касательной, направленный к центру кривизны.
С использованием вектора n и ранее
определенных величин ускорение представляется как сумма векторов:
Компоненты
(составляющие)
вектора ускорения:
Проекции
ускорения
на оси  и n:
При s  0 радиус кривизны 1  , угол между радиусами кривизны   0, числитель - основание равнобедренного треугольника, знаменатель – длина круговой дуги радиуса .

## Slide 21
11
Таким образом полное ускорение точки есть векторная сумма двух ускорений:
касательного, направленного по касательной к траектории в сторону увеличения дуговой координаты, если (в противном случае – в противоположную) и
нормального ускорения, направленного по нормали к касательной в сторону центра
кривизны (вогнутости траектории):
M
O
M1
Модуль полного ускорения: