## Slide 1: Динамика

## Slide 2
Теоретическая механика состоит из трех разделов:
Статика – изучает условия относительного равновесия механических систем. Для осуществления равновесия необходимо определенное соотношение сил, поэтому в статике изучаются общие свойства сил, правила замены сил другими силами, эквивалентными с точки зрения равновесия.
Кинематика – изучает механическое движение без учета сил, вызывающих это движение или влияющих на него. Таким образом, устанавливаются некоторые количественные меры движения с чисто геометрической точки зрения.
Динамика – изучает механическое движение в связи с действующими силами на объект движения. Таким образом, изучается связь между движением и действующими силами.
Статика
Кинематика
Теоретическая механика
Динамика
■ Основные понятия теоретической механики
Сила – мера механического взаимодействия. Сила моделируется вектором, характеризуемым направлением и величиной (модулем).
Кинематическое состояние тела – состояние покоя или движения с неизменными параметрами.
Система сил – совокупность сил, приложенных к рассматриваемому объекту.
Равнодействующая – сила, эквивалентная системе сил, т.е. не изменяющая кинематическое состояние.
Эквивалентная система сил – заменяет данную систему сил без изменения кинематического состояния объекта.
Взаимно уравновешенная система сил – под ее действием объект находится в равновесии.
2

## Slide 3
3
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТАТИКИ. АБСОЛЮТНО ТВЁРДОГЕ ТЕЛО
Материальная точка – всякая материальная частица или тело, размерами которого по условию задачи можно пренебречь. Вся масса частицы или тела сосредоточена в этой точке. Всякое физическое тело – система материальных точек.
Абсолютно твердое тело (жесткое) – это тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда и при всех условиях остается постоянным.
Сила – векторная величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия материальных тел.
Действие силы на тело определяется:
численной величиной или модулем силы,
направлением силы,
точкой приложения силы,
линией действия силы.
Основные единицы измерения силы:
1 ньютон (1 Н) или 1 килограмм (1 кГ). 1кГ = 9,81Н; 1 Н = 0.102 кГ.
Система сил – совокупность сил, приложенных к данному телу.

## Slide 4
4
Динамика – раздел теоретической механики, изучающий механическое движение с самой общей точки
зрения. Движение рассматривается в связи с действующими на объект силами.
Динамика
материальной точки
Динамика
Динамика
механической системы
Аналитическая механика
■ Динамика точки – изучает движение материальной точки с учетом сил, вызывающих это движение.
Основной объект - материальная точка – материальное тело, обладающей массой, размерами которого можно пренебречь.
■ Динамика механической системы – изучает движение совокупности материальных точек и твердых тел, объединяемых общими законами взаимодействия, с учетом сил, вызывающих это движение.
■ Аналитическая механика – изучает движение несвободных механических систем с использованием общих аналитических методов.

## Slide 5
5
Основные допущения:
– существует абсолютное пространство (обладает чисто геометрическими свойствами, не зависящими от материи и ее движения .
– существует абсолютное время (не зависит от материи и ее движения).
Отсюда вытекает:
– существует абсолютно неподвижная система отсчета.
– время не зависит от движения системы отсчета.
– массы движущихся точек не зависят от движения системы отсчета.
Эти допущения используются в классической механике, созданной Галилеем и Ньютоном. Она имеет до сих пор достаточно широкую область применения, поскольку рассматриваемые в прикладных науках механические системы не обладают такими большими массами и скоростями
движения, для которых необходим учет их влияния на геометрию пространства, время, движение, как это делается в релятивистской механике (теории относительности).

## Slide 6
■ Основные законы динамики – впервые открытые Галилеем и сформулированные Ньютоном составляют основу всех методов описания и анализа движения механических систем и их динамического взаимодействия под действием различных сил.
■ Закон инерции (закон Галилея-Ньютона) – Изолированная материальная точка тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, приложенные силы не заставят ее изменить это состояние. Отсюда следует эквивалентность состояния покоя и движения по инерции (закон относительности Галилея). Система отсчета, по отношению к которой выполняется закон инерции, называется инерциальной. Свойство материальной точки стремиться сохранить неизменной скорость своего движения (свое кинематическое состояние) называется инертностью.
■ Закон пропорциональности силы и ускорения (Основное уравнение динамики - II закон Ньютона) – Ускорение, сообщаемое материальной точке силой, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе этой точки:
или
Здесь m – масса точки (мера инертности), измеряется в кг, численно равна весу, деленному на ускорение свободного падения:
F – действующая сила, измеряется в Н (1 Н сообщает точке массой 1 кг ускорение 1 м/c2, 1 Н = 1/9.81 кг-с).
6

## Slide 7
7
- дифференциальное уравнение движения точки в векторном виде.
Подставим ускорение точки при векторном задании движения
в основное уравнение динамики:
■ Основное уравнение динамики :
- соответствует векторному способу задания движения точки.
■ Закон независимости действия сил – Ускорение материальной точки под действием нескольких сил равно геометрической сумме ускорений точки от действия каждой из сил в отдельности: или
Закон справедлив для любого кинематического состояния тел. Силы взаимодействия, будучи приложенные к разным точкам (телам) не уравновешиваются.
■ Закон равенства действия и противодействия (III закон Ньютона) – Всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие:
m1
m2

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИЛ
8
Сила тяжести
м./c2
Сила трения скольжения
коэффициент трения
нормальная реакция.
ускорение свободного падения
Сила тяготения
гравитационная постоянная
м3/(кг с2).
Сила упругости
удлинение (сжатие) пружины (м)
Сила вязкого трения
коэффициент жесткости пружины (Н/м).
скорость тела
коэффициент сопротивления
медленное движение
Сила гидродинамического сопротивления
быстрое движение
плотность среды
коэффициент сопротивления
площадь поперечного сечения

## Slide 9
9
Работа, мощность силы. Кинетическая и потенциальная энергия – механическое движение в результате взаимодействия механических систем может переноситься с одной механической системы на другую:
без превращений в другую форму движения, т.е. в качестве того же механического движения
с превращением в другую форму движения материи (потенциальную энергию, теплоту, электрическую энергию и т.д.)
Каждый из этих случаев имеет свои измерители (меры) механического движения и механического взаимодействия, отстаиваемые в свое время Декартом и Лейбницем.
 | Мера механического движения | Мера механического взаимодействия
Декарт | Количество движения | Импульс силы
Лейбниц | Кинетическая энергия | Работа силы
Ф. Энгельс показал существование и равноправность обоих (векторных и скалярных) мер движения, каждой из которых соответствуют свои меры механического взаимодействия.
Импульс силы является мерой действия силы при изменении механического движения.
Работа является количественной мерой превращения механического движения в какую-либо другую форму движения материи.

## Slide 10
10
Работа силы, приложенной к материальной точке – Пусть точка приложения переменной по величине и направлению силы перемещается по некоторой произвольной траектории. На малом (элементарном) перемещении силу можно считать постоянной и элементарная работа силы равна проекции силы на направление перемещения (касательную к траектории движения), умноженной на элементарное перемещение :
M
T
Знак элементарной работы определяется
величиной угла  и знаком cos :
Поскольку часто более удобно работать с острыми углами, то в этом случае
используют острый угол и знак присваивают по следующему простому правилу: если сила и перемещение совпадают по направлению, то присваивается знак +, если противоположны по направлению, то знак .
Элементарная работа может быть записана в виде скалярного произведения: и в проекциях:
Работа на конечном перемещении M M1 получается
суммированием или интегрированием:

## Slide 11
Частные случаи: 1. Сила постоянная по величине (F = const) и направлению (=const):
2. Сила постоянная по величине (F = const) и параллельна перемещению ( =0):
3. Сила перпендикулярна перемещению:
Кинетическая энергия – характеризует способность механического движения превращаться в эквивалентное количество другого движения:
■ Кинетическая энергия материальной точки:
■ Кинетическая энергия
системы материальных точек:
■ Кинетическая энергия твердого тела при поступательном движении:
■ Кинетическая энергия твердого тела при вращательном движении:
■ Кинетическая энергия
твердого тела при плоском движении:

## Slide 12
12
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки – Изменение кинетической энергии точки равно работе сил, действующих на точку на том же перемещении:
Основной закон динамики точки:
Выразим ускорение через скорость и умножим левую и правую части соотношения скалярно на дифференциал радиуса-вектора :
Проинтегрируем полученное соотношение:
После подстановки пределов получаем:

## Slide 13
13
Теорема об изменении кинетической энергии системы – Изменение кинетической энергии системы равно работе сил, действующих на систему на соответствующих перемещениях точек системы:
Запишем теорему об изменении кинетической энергии для произвольной точки системы,
при этом выделим работу внешних и внутренних сил, приложенных к данной точке:
Просуммируем левые и правые части соотношений:
В левой части получили разность кинетических энергий системы:
Для неизменяемой системы:

## Slide 14
14
Для самостоятельного разбора: принцип Даламбера, закон Гука, Закон всемирного тяготения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ.