## Slide 1: Meltdown & Spectre

## Slide 2: История
Дата | Событие
01.06.2017 | Производителей процессоров уведомили о наличии фундаментальных уязвимостей

## Slide 3: История
Дата | Событие
01.06.2017 | Производителей процессоров уведомили о наличии фундаментальных уязвимостей
01.09.2017 | Глава Intel продает большую часть своих акций

## Slide 4: История
Дата | Событие
01.06.2017 | Производителей процессоров уведомили о наличии фундаментальных уязвимостей
01.09.2017 | Глава Intel продает большую часть своих акций
03.01.1018 | Первые публикации СМИ о наличии уязвимостей

## Slide 5: История
Дата | Событие
01.06.2017 | Производителей процессоров уведомили о наличии фундаментальных уязвимостей
01.09.2017 | Глава Intel продает большую часть своих акций
03.01.1018 | Первые публикации СМИ о наличии уязвимостей
04.01.2018 | Техническое описание уязвимостей исследователями ИБ. Экстренный патч от производителей ОС.

## Slide 6: История
Дата | Событие
01.06.2017 | Производителей процессоров уведомили о наличии фундаментальных уязвимостей
01.09.2017 | Глава Intel продает большую часть своих акций
03.01.1018 | Первые публикации СМИ о наличии уязвимостей
04.01.2018 | Техническое описание уязвимостей исследователями ИБ. Экстренный патч от производителей ОС
01.02 – 28.02.2018 | Первые обновления микрокодов процессоров

## Slide 7: Google Project Zero
Несанкционированный доступ на чтение привилегированной памяти ядра
Rogue data cache load (CVE-2017-5754)
Meltdown
Возможность читать виртуальную память других процессов ОС
Bounds check bypass (CVE-2017-5753)
Branch target injection (CVE-2017-5715)
Spectre

## Slide 8: Spectre, Meltdown
Уязвимости схожи на логическом уровне. Обе предоставляют возможность проведения атаки по стороннему каналу.
Сторонний канал – кэш процессора.
Meltdown использует задержку в обработке исключений
Spectre обманывает блоки предсказания

## Slide 9: Исполнение команд процессором
Конвейер последовательного выполнения
Конвейер внеочередного исполнения

## Slide 10: Суперскалярность

## Slide 11: Таблицы страниц

## Slide 12: Meltdown
Цель нарушителя: чтение привилегированной памяти из пользовательской программы.
Ограничения: Доступ к памяти только к своему адресному пространству.
Все проверки легитимности исполнения инструкции и контроль за разделением доступа происходят на заключительном этапе.

## Slide 13: Meltdown
Что должно произойти

## Slide 14: Meltdown
Что произойдет

## Slide 15: Патч от разработчиков ОС
Было
Стало
Патч удаляет отображение ядра из пользовательского окружения.
Ядро не отображается -> его память не может быть прочитана с помощью Meltdown.
Сильно снижается производительность системы

## Slide 16: Пример работы

## Slide 17: Spectre
Цель нарушителя: чтение памяти из другого процесса
Ограничения: Доступ к памяти только к своему адресному пространству.
Все проверки легитимности исполнения инструкции и контроль за разделением доступа происходят на заключительном этапе.

## Slide 18: Spectre

## Slide 19: Spectre

## Slide 20: Spectre
Что должно произойти

## Slide 21: Патч от Retpoline
Было
Стало

## Slide 22: Итоги
Это локальные атаки: и Meltdown, и Spectre — локальные атаки, требующие выполнения вредоносного кода на целевой машине. Это означает, что эти атаки не являются (напрямую) атакой удалённого запуска, а значит, системы нельзя атаковать, просто подключившись к сети.
Это read-only атаки (доступ к информации). В случае если Meltdown и Spectre удалось запустить в локальной системе, характер эксплойта заключается в том, что это read-only атаки. То есть, все что они могут – это прочитать информацию из системы. Они не могут напрямую принудительно произвести выполнение кода в ядре ОС, других виртуальных машинах или других программах.
До сих пор неясны масштабы угрозы уязвимости Spectre: в то время как Meltdown — это более насущная угроза, уже ясно, как это работает и что нужно сделать для защиты. Spectre, однако, попросту переменная с неизвестным значением. Существует множество доказательств таких атак, но, в более широком смысле, атаки Spectre — это новый класс атак, не совсем похожих на то, что мы встречали ранее.

## Slide 23: Спасибо за внимание!
Ваши контакты

## Slide 24: Meltdown шаг 3
Чтение каждого элемента массива с замером времени доступа